## Slide 1: Risikovurderingen udviklet i 4MSi Anvendt af Umweltbundesamt (UBA)
Carsten vejergang, Danva
Materialenetværket, 23. februar 2023

## Slide 2: Formål med indlægget
Præsentere 4MSi’s risikovurderingsmetode/-værktøj.
Præsentation af lister og tabeller
Trykprøvning metoden
Hvordan kan vi bruge det?

## Slide 3: Kildemateriale til denne PowerPoint
Link til det samlede 4MSi materiale:
Approval and Harmonization – 4MS Initiative | Umweltbundesamt
Link til Requirements and test methods for …:
Positive list 4MS approach (umweltbundesamt.de)
Link til Certification and approval of …:
Microsoft Word - 200807 4MSI Common Approach on Certification and Approval (umweltbundesamt.de)

## Slide 4: Vandkvalitet ved taphanen
Risikovurdering er baseret på en beregning af vandkvaliteten ved taphanen betegnet ved Ctap
Ctap = Mn × Fc
Ctap : beregnet koncentration af et givent stof [mg/l]
Mn : migrationsrate for n’te migrationsperiode [mg/dm2døgn]
FC : konverteringsfaktoren [døgn/dm]

## Slide 5: Ctap og MTCtap
Den beregnede koncentration af et givet stof overholde nedenstående krav ved taphanen:
Ctap ≤ MTCtap
MTCtap : maksimal tolerabel koncentration ved taphanen
På positivlisten findes værdier for MTCtap
I Danmark anvender vi oftere en samlet toksikologisk vurdering.

## Slide 6: Positivlisten
SML:
specific migration limit
MTC(T) :
maksimal tolerabel kon-
centration for en gruppe
stoffer ved taphanen

## Slide 7: Migrationsraten, Mn
Mn = Cn / (S/V x t), migrationsraten for n’te migrationsperiode
Cn : den målte koncentration for den n‘te migrationsperiode [mg/l]
S/V : surface/volume [dm-1]
t : varigheden af den n’te migrationsperiode [døgn]
1
24t
1
24 t
24t
24t
24t
24t
24t
24t
24t
24t
Skylning
Henstand
Forvask
Henstand 72 timer
Henstand 72 timer
Henstand 72 timer
Blindprøve + vandudskiftning
Henstand 72 timer
Migrationsprøve
Vandudskiftning
DS/EN 12873-1

## Slide 8: Konverteringsfaktoren, FC , tabelopslag
Konverteringsfaktoren gør det muligt at sammenligne resultater fra migrationstests eller modellerede resultater med MTCtap.
Konverteringsfaktoren er afhængig af materialets anvendelse, og består af:
FC = Fg x Fo = S/V x Fo
Geometrisk faktor, Fg = S/V, surface/volume [dm-1]
Driftsfaktor, Fo = kontakttid med drikkevandet [døgn]

## Slide 9: Vandkvalitet ved taphanen
Risikovurdering er baseret på en beregning af vandkvaliteten ved taphanen betegnet ved Ctap, hvor FC bærer risikovurderingen via kontaktflade og –tid mellem materiale og drikkevand:
Ctap = Mn × Fc ≤ MTCtap
Konverteringsfaktoren afgør desuden hvilken risikogruppe materialet eller produktet placeres i, og dermed hvilke krav der stilles til test og dokumentation.

## Slide 10
Fc : konver-teringsfaktor
Døgn pr deci-meter

## Slide 12: Overslagsmæssigt reality-tjek
Risiko-gruppe | Kontaktflade til drikkevand (KTDV) i procent | Conversion factor, FC [døgn/dm]
RG2 | KTDV ≥ 10% | 0,4 ≤ FC < 4
RG3 | 1 % ≤ KTDV < 10 % | 0,04 ≤ FC < 0,4
RG4 | 0,1 % ≤ KTDV < 1 % | 0,004 ≤ FC < 0,04
RG5 | 0,1 < KTDV | 0,004 < FC
Ctap = Mn × Fc
FC = Fg x Fo
Fg = S/V, surface/volume [dm-1]
Fo kontakttid med drikkevandet [døgn]
Tværsnit
2,5 dm
1,0 dm
0,05 dm
FC (EPPM) = 0,1 => Fo = 1,5 døgn
FC (EPOXY) = 1 => Fo = 0,28 døgn
KTDV (EDPM) = 1,9 % => RG3
KTDV (EPOXY) = 98,1 % => RG2
Fg = S/V (EDPM) = 0,07 dm-1
Fg = S/V (EPOXY) = 3,6 dm-1

## Slide 14
Kilde: Certification and approval of products in contact with drinking water
4MSi Draft Common Approach
Afsnit 3.4.1: Sammenstilling af risikogrupper og der til hørende opgaver ifbm. certificering/godkendelse.

## Slide 15
Certifikater og system1+

## Slide 16: Attestation of Conformity, AoC
Attestation of conformity for a product / a group of factory-made components /// a pre-product / an intermediate product for factory application by certification body ’…(Title)…’ regarding the hygiene suitability for drinking water of
Product: Name of the product or component / trade name
Material/polymer
Product group
(Certification body registration number, if applicable)
Manufacturer: Company (Name)
(Adress)
⧠ Based on a type test (without external monitoring; simplified procedure)
⧠ Under system 1+ with external monitoring of the following production sites: (Adresses)
Reference / Attestation:
We hereby certify that the product / component indicated above
based on the certification programme ‘…(Title)…‘ of the certification body (Name, Adress),
the submitted product information, including the formulation details
and evaluation report No (report number)
meets the requirements of the Evaluation Criteria Document / Guideline Document of the German Environment Agency5:
‘…(Title)…‘
for the temperature range (degrees Celsius) and is in compliance with the above document.

## Slide 17
AVCP-system | 1+ | 1 | 2+ | 3 | 4
Styring/kontrol af produktion |  |  |  |  | 
Løbende prøvning af produkter |  |  |  |  | 
Bedømmelse af ydeevne af produkterne |  |  |  |  | 
Indledende audit og bedømmelse af fabrik- og produktionsstyring/kontrol (Certificeringsaudit) |  |  |  |  | 
Løbende overvågning, vurdering og bedømmelse af produktionsstyring/kontrol (periodiske overvågningsaudits) |  |  |  |  | 
Periodisk udtagning og prøvning af produkter |  |  |  |  | 
System 1+:
FC ≥ 0,5
Tysklands krav til
anvendelse af
System 1+